РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БУНБУЙСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2014г                                                   с.Бунбуй                                                      №  09

Об   утверждении  Муниципальной  программы

«Комплексное  развитие систем

коммунальной    инфраструктуры   на     территории

Бунбуйского муниципального образования» на 2014-2020 годы».

В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Бунбуйского муниципального образования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную долгосрочную целевую программу               «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории Бунбуйского муниципального образования  на 2014-2020 годы»

2. Настоящее  Решение вступает в силу после его официального обнародования

3. Контроль за выполнением постановления возложить на главу администрации Гурченкова А.В

Глава администрации Бунбуйского

Муниципального образования                                      А.В. Гурченков

Приложение

К постановлению главы Бунбуйского муниципального образования
от____________№_______

Муниципальная долгосрочная целевая программа
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории Бунбуйского муниципального образования  на 2014-2020 годы»

Структура  муниципальной долгосрочной целевой программы

Паспорт программы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2.  Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов.

1.3. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения

1.4. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

1.5. Анализ текущего  состояния систем  газоснабжения

1.6. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.7. Анализ текущего  состояния систем водоотведения

1.8. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

1.9. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Система теплоснабжения

3.2. Система водоснабжения

3.3. Система газоснабжения

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.5. Система водоотведения

3.6. Система электроснабжения

4. Нормативное обеспечение.

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

6. Оценка эффективности реализации программы

Паспорт

Муниципальной долгосрочной целевой программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Бунбуйского муниципального  образования на 2014-2020 годы»

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Бунбуйского муниципального образования на 2014-2020 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», |
| Разработчик программы | Администрация Бунбуйского муниципального образования Чунского района Иркутской области |
| Исполнители программы | Администрация Бунбуйского муниципального образования (специалист по правовым вопросам) |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Бунбуйского муниципального образования |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Бунбуйского муниципального образования |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | 2012-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства областного бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2020 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - установка приборов учета тепловой энергии; - замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы. - капитальный ремонт котельной с заменой котлов. 2. В сфере водоснабжения: - строительство новых артезианских скважин; - строительство новых водопроводных сетей; - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; - устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 3. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 4. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО и ЖБО. |

# 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Бунбуйского муниципального образования. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бунбуйского муниципального образования на 2012-2020 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

# Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.07.2011 № 575), Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

# 1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Бунбуйское муниципальное образование  расположено в западной части Чунского района Иркутской области и граничит на севере с Червянским муниципальным образованием, на востоке с Чунским муниципальным образованием, на юго-востоке с Октябрьским и Балтуринским муниципальными образованиями, на юге с Каменским муниципальным образованием, на западе с Тайшетским районом.

Площадь Бунбуйского сельского Поселения составляет 369870 га. Численность населения на конец 2013 г. составила 534 чел. В состав поселения входит четыре населенных пункта: село Бунбуй, село Выдрино, деревня Ганькина, деревня Неванка. Административным центром Поселения является с. Бунбуй.

Большая часть территории муниципального образования занята лесами. По территории Поселения протекает большое количество рек и ручьёв, самая крупная из которых река Чуна. По территории Поселения проходит автомобильная дорога общего пользования местного значения Лесогорск – Выдрино.

Основным видом деятельности жителей поселения является сельское хозяйство, охотничий промысел, рыболовство, сбор грибов и ягод.

# Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Бунбуйского муниципального образования характеризуется следующими показателями

| № п/п | Показатели | 2008 | 2009. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | 575 | 564 | 563 | 554 | 534 |  |  |
| 2 | Рождаемость ( чел) | 7 | 12 | 12 | 5 | 6 |  |  |
| 3 | Смертность ( чел) | 8 | 12 | 9 | 5 | 7 |  |  |
| 5 | Число зарегистрированных браков | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  |

Трудоспособного населения  265, моложе трудоспособного 150, старше трудоспособного 78, число работающих 148 человек

В период с 2008 по 2013 гг. численность населения поселения непрерывно снижалась.

# Ситуация с возрастной структурой населения поселения остается неблагоприятной.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий снижения численности населения. При этом темпы снижения должны снижаться.

Гидрографические данные:

Речная сеть территории Поселения относится к Ангаро-Байкальскому бассейновому округу, речной бассейн Ангара, и представлена множеством рек, основными из которых являются  р. Чуна (Уда),  Дешима, Тавлан, Модышева.

Река Чуна (Уда) правая составляющая реки Тасеева (бассейн Енисея), длина составляет 1203 км, площадь бассейна — 56 800 км². По характеру течения Уда делится на Верхнюю (от истока до посёлка Алыгджер) и Нижнюю (от посёлка Алыгджер до устья). Ниже посёлка Новочунского река носит название Чуна. Расход воды в верхнем течении Уды — около 40 м³/с, после слияния с р. Кара-Бурень увеличивается до 60—80 м³/с. Для водного режима характерны летние паводки и непродолжительное весеннее половодье. Питание реки преимущественно дождевое (63 %), а также за счёт грунтовых вод (25 %) и снеговое (12 %). Замерзает в конце октября - ноябре, вскрывается в конце апреля - мае. Река порожистая, вдоль русла есть много отвесных скал, крупные пороги. Русло реки извилистое, осложнено протоками и старицами, многочисленными островами и косами. Ширина реки 300—400 метров, глубина — 2,3 метра.

Климатические условия:

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») территория Бунбуйского муниципальное образование относится к климатическому району IВ.

Территория Поселения относится к району с резко континентальным климатом, характеризующимся резкими колебаниями суточных и годовых температур воздуха, суровой, продолжительной зимой и жарким коротким летом.

Температура в январе минус 19°С, в июле плюс 18°С, среднегодовое число осадков 407,7 мм, число дней со снежным покровом 176, продолжительность безморозного периода 70-80 дней.

В декабре температура достигает до минус 53°С, летом до плюс 37°С. Амплитуда колебания её составляет в среднем 85°С.

Суммы активных температур воздуха имеют довольно высокие значения (1522-          1613ºС), что свидетельствует о достаточной теплообеспеченности территорий, расположенных в речных долинах. На водораздельных пространствах эти показатели снижаются до 1200º С. Продолжительность безморозного периода наиболее велика в долине р.Чуна (90-94 дня), где последний весенний и первый осенний заморозки приходятся на начало июня и сентября.

Годовое количество осадков составляет от 377 до 478 мм, 75-80 % годовой суммы осадков фиксируется в июле-августе, минимум – в марте.

Высота снежного покрова в центральной части достигает 80 см, в северной и южной частях достигает 40-50 см. Многолетняя мерзлота мощностью до 15 м распространена в виде редких островов и линз в днищах распадков, падей, на заболоченных участках долин рек.

. 1.2. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Приоритетными источниками водоснабжения Бунбуйского муниципального образования являются подземные воды.

Большая часть населения снабжается водой за счет индивидуальных водозаборных скважин и самоизливающих скважин. Часть населения использует поверхностные воды р. Чуна (Уда) и её притоков.

Качество воды, подаваемой потребителям, во многом зависит от состава подземных и поверхностных вод, меняющегося в течение времени. В отдельные периоды качество воды не соответствует нормативным требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Водопроводные очистные сооружения и централизованная система водоснабжения в Бунбуйском муниципальном образовании отсутствуют.

с. Бунбуй

Водоснабжение потребителей села осуществляется от трёх скважин расположенных  по ул. Советская (2 объекта) и ул. Молодежная. Водоразбор осуществляется  напрямую из скважин.

д. Неванка

Водоснабжение потребителей населённого пункта осуществляется от скважины расположенной  в южной части деревни.

д. Ганькина, и с. Выдрино

Централизованная система водоснабжения отсутствует. Объектов водоснабжения на территории населённых пунктов нет.

Анализ современного состояния системы водоснабжения населенных пунктов Бунбуйского муниципального образования выявил следующее:

отсутствует система очистки и обеззараживания воды, что не гарантирует обеспечение населения качественной питьевой водой;

централизованная система водоснабжения в населённых пунктах Бунбуйского муниципального образования отсутствует;

не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Таким образом, необходимо предусмотреть развитие системы водоснабжения с соблюдением нормативных требований.

1.3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

с. Бунбуй

Система теплоснабжения децентрализованная.

Теплоснабжение общеобразовательной школы №9, детского сада, администрации, почтового отделения, клуба осуществляется от котельной мощностью 0,09 Гкал/ч

оборудование которой работает на твердом топливе. Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 13,7 км. (в однотрубном исчислении), средний физический износ тепловых сетей 69%.

Тепломагистрали пролегают подземно.

Котельные характеризуются высоким физическим износом, поэтому необходима реконструкция данного объекта, а также повышение энергоэффективности существующих котельных путем перехода на более экономичное основное оборудование с более высоким КПД и, соответственно, с меньшими затратами топлива, а также применение мероприятий по энергосбережению в теплоснабжении

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, не подключенных к котельной, осуществляется от печей.

д. Ганькина, д. Неванка и с. Выдрино

Система теплоснабжения децентрализованная.

Теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, осуществляется от печей.

Анализ существующей системы теплоснабжения выявил, что данная система является оптимальным вариантом для населенных пунктов Бунбуйского муниципального образования.

1.4. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

На территории Бунбуйского муниципального образования централизованная система водоотведения  отсутствует. В населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории Бунбуйского муниципального образования необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных вод  для их очистки и утилизации.

1.5. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТБО,  вывоз производится по утвержденному маршруту;

На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения  сельского поселения и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка.

Осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов.

Необходимо установить на территории  поселения  мусорные контейнеры  для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

1.6.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Система электроснабжения Бунбуйского муниципального образования централизованная. Источником централизованного электроснабжения является понизительная подстанция ПС 110/27,5/10 кВ "Новочунка тяговая" мощностью 2х25 МВА, расположенная на территории  Новочунского муниципального образования.

От понизительной подстанции по линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ подключены 4 трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ). В системе электроснабжения используются однотрансформаторные подстанции. От ТП 10/0,4 кВ осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ различным потребителям.

Потребители электрической энергии относятся к  электроприемникам третьей и второй категории надежности.

По территории муниципального образования проходят:

ЛЭП 10 кВ, общей протяженностью 18,3 км.

с. Бунбуй

Электроснабжение потребителей осуществляется от ТП 10/0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ составляет 1,0 км.

с. Выдрино

Централизованное электроснабжение потребителей электрической энергии с. Выдрино отсутствует.

д. Ганькина

Электроснабжение потребителей осуществляется от ТП 10/0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ - 3,6 км.

д. Неванка

Централизованное электроснабжение потребителей электрической энергии д. Неванка отсутствует.

Анализ системы электроснабжения Бунбуйского муниципального образования выявил, что основной проблемой является значительный износ сетей электроснабжения и оборудования ТП 10/0,4 кВ.

# 2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Бунбуйского муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Бунбуйского муниципального образования на 2014-2020 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводно-канализационного хозяйства;

- улучшение экологической обстановки путём строительства закрытого горизонтального дренажа;

- модернизация системы теплохозяйства

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2020 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

1.Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Бунбуйского муниципального образования на 2014-2020 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2020 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2014г. нормативов потребления;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения , коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

- Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

- Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства  в условиях Ростовской области (справочник оценщика «Сооружения городской инфраструктуры. Укрупнённые показатели стоимости строительства», КО-ИНВЕСТ, 2009 г.), оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2014г.

Для приведения стоимости мероприятий к уровню цен 2014г. использованы индексы цен производителей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, опубликованного Минэкономразвития РФ Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Иркутской  области, бюджета Бунбуйского муниципального образования, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

- В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

- Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

- Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Бунбуйского муниципального образования связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.2. Система теплоснабжения

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Бунбуйского муниципального образования предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП II-35-76* «Котельные установки».

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии со СНиП 23-01-99* "Строительная климатология":

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 40 °С;

средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 8,3 °С;

продолжительность отопительного периода – 240 суток.

с. Бунбуй

На территории с. Бунбуй предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения.

Теплоснабжение общеобразовательной школы №9, детского сада №29 и библиотеки предусматривается от сохраняемой котельной мощностью 0,09 Гкал/ч оборудование которой работает на твердом топливе.

Генеральным планом предусматривается поэтапная замена существующих тепловых сетей, в зависимости от их амортизационного износа и срока эксплуатации. Общая протяженность реконструируемых тепловых сетей в двухтрубном исполнении составит 0,32 км.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, а также остальных объектов общественно-делового назначения сохраняется печное.

с. Выдрино, д. Ганькина

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения сохраняется печное.

Основные показатели теплопотребления Бунбуйского муниципального образования приведены ниже (Таблица 11).

# Таблица 11 Основные показатели теплопотребления Бунбуйского муниципального образования на расчетный срок

| № | Наименование здания | Теплопотребление, Гкал/ч | Теплопотребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| 1 | с. Бунбуй |  |
|  | Теплоснабжение школы №9, детского сада №29, библиотеки | 0,0591 | 0,0412 | 0,0048 | 0,1051 | 280 |
|  | Децентрализованное теплоснабжение | 0,9106 | 0,0000 | 0,1574 | 1,0679 | 3550 |
|  | Итого | 0,9697 | 0,0512 | 0,1622 | 1,1830 | 3830 |
| 2 | с. Выдрино |  |
|  | Децентрализованное теплоснабжение | 0,2049 | 0,0000 | 0,0354 | 0,2403 | 800 |
| 3 | д. Ганькина |  |
|  | Децентрализованное теплоснабжение | 0,0228 | 0,0000 | 0,0039 | 0,0267 | 90 |
| Итого | 1,450 | 4720 |

Примечания:

1. Расчёт теплопотребления выполнен для жилищно-коммунального сектора;

2. Тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельных, утечек и тепловых потерь в сетях.

Для обеспечения Бунбуйского муниципального образования системой теплоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

с. Бунбуй

реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 0,32 км.

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды на территории Бунбуйского муниципального образования рекомендуется рассмотреть альтернативные источники энергии. В качестве источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водонагреватели, тепловые насосы и т.д. Однако для использования таких источников необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

3.3. Система водоснабжения

Для обеспечения потребителей Бунбуйского муниципального образования водой питьевого качества предлагается строительство площадки водозаборных сооружений, а также сетей водоснабжения, охватывающих большую часть водопотребителей с. Бунбуй, с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На площадке водозаборных сооружений предусмотрено строительство водозаборного узла, в состав которого входят: водозаборные скважины в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием, водопроводные очистные сооружения (ВОС), совмещенные с насосной станцией второго подъема и резервуары чистой воды.

Размещение водопроводных очистных сооружений (ВОС) предусмотрено для подготовки воды, соответствующей требованиями:

ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества";

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Централизованная система водоснабжения в д. Ганькина, д. Неванка и с. Выдрино проектом не предусматривается.

Существующие водозаборные скважины, не имеющие в настоящее время водопроводных очистных сооружений, сохраняются для технических целей.

Для определения общего водопотребления приняты расчетные показатели в соответствии с СП 31.13330.2012 Свод правил "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*".

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки в населенных пунктах Бунбуйского муниципального образования удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год) принято в размере 50-160 л/сут.

Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 15 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности 1,2.

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято - одна в сутки.

Основные показатели водопотребления Бунбуйского муниципального образования приведены ниже (Таблица 9).

# Таблица 9 Основные показатели водопотребления Бунбуйского муниципального образования на расчетный срок.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Численность населения, чел. | Норма водопот-ребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | с. Бунбуй | 400 | 160 | 93,60 | 112,32 |
| 2 | с. Выдрино | 90 | 50* | 4,5 | 4,5 |
| 3 | д. Ганькина | 10 | 50* | 0,5 | 0,5 |
| 4 | д. Неванка | 0 | 0 | - | - |
| Итого: | 98,6 | 117,32 |

* привозное водоснабжение.

Расчетная производительность водопроводных очистных сооружений с. Бунбуй принята 120 м3/сут с учётом водопотребления с. Выдрино и д. Ганькина.

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть или развозится автотранспортом до потребителей.

Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью.

c.Бунбуй

Для обеспечения с. Бунбуй централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

строительство куста артезианских скважин для забора воды расчетной производительностью              125 м3/сут;

строительство ВОС расчетной производительностью 120 м3/сут;

строительство магистральных водопроводных сетей диаметрами 110-125 мм, общей протяженностью 6,6 км.

с. Выдрино, д. Ганькина

Генеральным планом предусматриваются использование существующей системы водоснабжения, при условии должного мониторинга качества подземных вод на соответствие нормативам качества питьевой воды. В случае несоответствия качества подземных вод необходимо обеспечить жителей населенных пунктов водой питьевого качества посредством привозной воды с ВОС с. Бунбуй в объеме, указанном выше (Таблица 9).

Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия по пожаротушению согласно действующим нормативным документам.

В соответствии с проектными решениями определен  перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

куст артезианских скважин для забора воды;

водопроводные очистные сооружения;

магистральные водопроводные сети – 6,6 км.

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалки;

- Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

### 3.5. Система водоотведения

В целях улучшения экологической обстановки на территории Бунбуйского муниципального образования генеральным планом предлагается организация децентрализованной системы водоотведения. Систему водоотведения предусмотрено организовать посредством установки герметичных выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС).

Размещение площадки КОС предусмотрено северо-западнее с. Бунбуй с соблюдением санитарно-защитных зон, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Для проведения качественной очистки канализационных стоков рекомендовано применить современные технологии и предусмотреть весь комплекс оборудования для сокращения санитарно-защитной зоны. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в р. Чуна (Уда).

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным  расчетному удельному среднесуточному водопотреблению,  без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно СП 32.13330.2012 Свод правил «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция                  СНиП 2.04.03-85»

Основные показатели водоотведения Бунбуйского муниципального образования приведены ниже (Таблица 10).

# Таблица 10 Основные показатели водоотведения Бунбуйского муниципального образования на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Норма водоот-ведения, л/сут | Объем сточных вод, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Бунбуй | 400 | 160 | 88,32 |
| 2 | с. Выдрино | 90 | 50* | 4,5 |
| 3 | д. Ганькина | 10 | 50* | 0,5 |
| 4 | д. Неванка | 0 | 0 | - |
| Итого: | 93,32 |

Расчетная производительность КОС -  100 м3/сут.

Для обеспечения системой водоотведения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

Бунбуйское муниципальное образование:

строительство КОС расчетной производительностью 100 м3/сут;

строительство сбросного напорного коллектора диаметром 110 мм, общей протяженностью 1 км.

с. Бунбуй, с. Выдрино, д. Ганькина

установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения, расположенные северо-западнее с. Бунбуй.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоотведения уточнить на стадии проектирования.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

канализационные очистные сооружения;

сбросной напорный коллектор - 1 км.

3.7. Система электроснабжения

Генеральным планом предусмотрены мероприятия принятые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» седьмого издания и направленные на повышение надежности системы электроснабжения Бунбуйского муниципального образования.

Электроснабжение потребителей с. Бунбуй и д. Ганькина электрической энергией, сохраняется от понизительной подстанции ПС 110/27,5/10 кВ "Новочунка тяговая". Проектные потребители электрической энергии относятся к  электроприемникам третьей и второй категории надежности.

Электроснабжение потребителей II и III категории предлагается осуществлять от однотрансформаторных подстанций. Для электроприемников II категории в качестве резервного источника электроэнергии использовать дизель-генераторы.

Генеральным планом на территории Бунбуйского муниципального образования предусматривается строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения с целью обеспечения возможности гарантированного подключения к сетям электроснабжения проектных потребителей электрической энергии и повышения надежности электроснабжения существующих.

Генеральным планом на территории Бунбуйского муниципального образования предусматривается строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения с целью обеспечения возможности гарантированного подключения к сетям электроснабжения проектных потребителей электрической энергии и повышения надежности электроснабжения существующих.

Марку и мощность проектных ТП 10/0,4 кВ, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии проектирования. Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ рекомендовано выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Часть существующих ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 10 кВ предлагается сохранить с последующей их заменой на расчетный срок по мере физического и морального износа.

Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по укрупненным показателям в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Расчет выполнен без учета нагрузки промышленных объектов.

Основные показатели электропотребления Бунбуйского муниципального образования приведены ниже (Таблица 12).

Таблица 12 Основные показатели электропотребления Бунбуйского муниципального образования на расчетный срок

| Наименование потребителей | Численность населения, чел. | Энергопотребление, кВт*ч/чел. в год | Нагрузка на шинах 0,4 кВ, кВт | Потребность в эл. Энергии, млн. кВт*ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бунбуй | 400 | 1350 | 352,78 | 0,27 |
| с. Выдрино | 90 |  | 0 | 0 |
| д. Ганькина | 10 |  | 5,81 | 0,007 |
| д. Неванка | 0 |  | 0 | 0 |
| Итого: | 500 |  | 358,59 | 0,34 |

Суммарная электрическая нагрузка Бунбуйского муниципального образования с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составит 0,4 МВт.

Для обеспечения централизованной системой электроснабжения надлежащего качества предусмотрены следующие мероприятия:

# Бунбуйское муниципальное образование

на расчетный срок:

строительство ТП 10/0,4 кВА мощностью 63 кВА - 1 объект;

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,6 км.

с. Бунбуй

на первую очередь:

строительство ТП 10/0,4 кВА мощностью 250 кВА - 1 объект;

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,1 км;

строительство ТП 10/0,4 кВА мощностью 63 - 1 объект;

строительство ТП 10/0,4 кВА мощностью 100 кВА - 2 объекта;

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 3,1 км;

реконструкция существующих воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,4 км.

с. Выдрино

Развитие системы электроснабжения не предусматривается.

д. Ганькина

на расчетный срок:

строительство ТП 10/0,4 кВА мощностью 160 кВА - 1 объект;

реконструкция ТП 10/0,4 кВ №13 «ул. Новая» с увеличение мощности до 400 кВА;

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,3 км;

д. Неванка

Развитие системы электроснабжения не предусматривается.

Для электроснабжения жилых домов и общественных зданий, удаленных от централизованного источника электроснабжения рекомендуется рассмотреть применение альтернативных источников энергии (ветрогенераторы, солнечные батареи и т.п.). Использование альтернативных источников энергии обеспечит экономию энергоресурсов, а также поспособствует улучшению состояния окружающей природной среды.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

ТП 10/0,4 кВА – 7 объектов;

ЛЭП 10 кВ – 4,5 км.

4. Нормативное обеспечение

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок утверждения собранием депутатов Бунбуйского муниципального образования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок запроса должностными лицами Администрации Манычского сельского поселения информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации поселения, а также требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса;

- Порядок участия должностных лиц Администрации сельского поселения в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций. Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия.

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционных программ.

В развитие разрабатываемой федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы» (в соответствии с Концепцией федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы) региональную нормативную базу целесообразно дополнить соответствующей целевой программой, что позволит получить государственную поддержку за счет средства федерального бюджета, выделяемых в рамках реализации указанной программы.

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Бунбуйского муниципального образования. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Иркутской области, средства местного бюджета.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Бунбуйского муниципального образования основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Бунбуйского муниципального образования.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Бунбуйского муниципального образования. и собранием депутатов Бунбуйского муниципального образования. Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Бунбуйского муниципального образования.

6. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,     СБОРА  ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт, ремонт котельной с.Бунбуй |  | оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Бунбуйского муниципального образования | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Бурение скважины в с.Бунбуй ул.Лесная | ед. | Повышение надежности работы системы водоснабжения, | Областной бюджет | 151,3 | 151,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Бунбуйского муниципального образования | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Обустройство подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов. | ед. | Своевременное предотвращение пожароопасных ситуаций | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Бунбуйского муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Сфера сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов | ед. | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Бунбуйского муниципального образования | 13,6 | 3,6 | 5,0 | 5,0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | ед. | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Бунбуйского муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.2. | Приобретение, изготовление урн для сбора мусора | ед. | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Бунбуйского муниципального образования | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающего экономию электрической энергии | ед. | Повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Областной бюджет | 33,6 | 33,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Бунбуйского муниципального образования | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 221 | 196 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 184.9 | 184.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет Бунбуйского муниципального образования |  |  |  | 36.1 | 11.1 | 11 | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |